## Slide 1: 第十六章 半导体与激光

## Slide 2
第一节 激光
激光又名镭射(Laser)，全称是“辐射的受激发射光放大”
(Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation)
激光的种类：
按工作物质分类
按工作方式分类
固体(如红宝石)
液体(如某些染料)
气体(如，)
半导体(如砷化镓)
连续式(功率可达)
脉冲式(瞬时功率可达)
激光的波长：
极紫外---可见光---亚毫米

## Slide 3
光和原子相互作用的机制
(1)自发辐射
处于高能级的原子，受到扰动会跃迁至低能级，
并同时放出光子。
光子特性：各原子所发出光子的相位，方向，偏振
都是随机的。

## Slide 4
(2)受激辐射
处在高能级的原子受到外界光场的刺激，从高能级跃迁至
低能级并且辐射出光子的过程，被称为受激辐射。
光子特点：受激辐射光与外界光的频率，
偏振，相位及传播方向均相同。
光放大：入射一个光子，辐射出多于一个光子。
链式反应：辐射出的光子又做为新的入射光子，刺激其它
的原子。

## Slide 5
(3)受激吸收
处在低能级的原子受到外界光场的刺激，吸收光子从
低能级跃迁至高能级的过程，被称为受激吸收。
受激吸收使得光子数减少，能量转移到原子上。
激光的目的，是实现光场的放大，而不是衰减。还需要
是的出射光不是杂散的而是相干的。
问题：如何实现激光？

## Slide 6
自发辐射
受激辐射
受激吸收
光场能量的增减：受激辐射与受激吸收的竞争。
由处在高能级或低能级的原子数决定。
：处在低能级的原子数
：处在高能级的原子数
光被吸收
光被放大
要使受激辐射占主导地位必须使粒子数反转：

## Slide 7
从热力学定律可知，达到热力学平衡时，
处于能量为的能级上的粒子数：
例：氢原子基态，
第一激发态
在常温时，
可见，处在热平衡状态时氢原子几乎都处在基态上。
而想要实现激光就必须把原子泵浦到非平衡的状态上去。

## Slide 8
粒子数反转
---产生激光的必要条件
为保证实现粒子数反转，必须满足：
(1)有激励能源(泵浦) ---光，气体放电，化学，核能等。
(2)合适的工作物质 ---有合适的能级结构(亚稳态)。
一般激发态寿命：
亚稳态寿命：
具有亚稳态的物质叫做激活物质。

## Slide 9
例：氦氖激光器
阳极
阴极
氦氖气体
混合的氦氖气体
粒子数反转：高速运动的电子可以击打氦原子和氖原子，
使得两种原子都发生从低能态到高能态的
跃迁。
电子击打氦原子
电子碰撞

## Slide 10
氦原子击打氖原子：氖原子从基态跃迁到(亚稳态)。
电子击打氖原子：氖原子从基态跃迁到，，，
，等能级上。
从基态到：和电子碰撞，和氦原子碰撞
从基态到：只能通过和电子碰撞
实现粒子数反转：氖原子在上布局数占优
电子碰撞
碰撞转移
亚稳态

## Slide 11
光放大
传播方向：腔内受激发的光子，沿腔轴来回反射，凡是
传播方向偏离腔轴方向的光子逸出腔外被淘汰。
全反射镜
部分反射镜
激光
光学谐振腔
腔的长度使所需频率的光满足驻波条件，自相干涉得到
加强。不符合频率条件的光经过多次反射，自相干涉得
到抑制。
反射镜有多层膜，使所需波长的光反射干涉加强，两端
装有布儒斯特窗，得到所需的偏振态。

## Slide 12
总结：激光的产生
(1)工作物质粒子数反转；
(2)原子开始自发辐射，出射的光子又作用在别的原子上
形成受激辐射；
(3)光学腔对这些光子进行反射，只有那些频率，传播方
向，相位和偏振都符合要求的光子被保留在光腔内，
其余的全部被淘汰；
(4)留在光腔内部的光子，又继续去刺激工作物质，受激
辐射出光，而出射的光和留在腔内的那些光一样，如
此光强不断增大直至达到饱和。

## Slide 13
光学谐振腔的作用
(1)产生与维持光的振荡，使光得到加强；
(2)使激光具有极好的方向性(沿轴线)；
(3)使激光具有极好的单色性(选择频率)；
光学谐振腔对光放大实行选择，控制，增强的作用。
产生激光的必要条件
(1)激励能源(使原子激发)
(2)激活物质(有合适的亚稳态实现粒子数反转)
(3)光学谐振腔(方向性，放大性，单色性)

## Slide 14
激光的特性
极好的相干性：受激辐射产生的光子是全同光子，相干长度
超过400千米。
极好的单色性：氦氖激光器所发射的激光波长范围
是。
极好的方向性：发散角在范围内。
极好的亮度：能量在极小的方向上高度集中。
类比：普通光好比百万人各自为阵，一盘散沙，激光好比
百万大军合众为一，步伐整齐。

## Slide 15
第二节 半导体(Semiconductor)
量子力学应用于固体系统，产生了能带理论，从而实现了
半导体的大规模应用。
晶体二级管
三级管
dY8087
大规模集
成电路
信息时代
1.能带的概念
2.物体导电性能的能带解释
3.半导体
Notes: 石墨是导体，金刚石是绝缘体

## Slide 16
完 全 分 离 的 两 个 氢 原 子 能 级
+
+
一 固体能带理论

## Slide 17
(1)电子共有化
固体：大量分子，原子有
规则排列的点阵结构。
电子受到周期势场的作用。
由于相邻原子靠的很近，使不同原子的电子的内外各层
“轨道”在空间上有不同程度的重叠。
高能级的外层电子，不再局限于某一个原子，电子可以
在整个固体中运动而称为共有化电子。
原子的内层电子与原子核结合较紧，一般不是共有化
电子。

## Slide 18
(2)能带
量子力学计算表明，固体中若有个原子，由于各原子
间的相互作用，对应于原来孤立原子的每一个能级，变成
了条靠的很近的能级，被称为能带。
能带的宽度记为
数量级为
晶体中的原子数目
能带中两相邻能级间距约
为，非常小，可以
认为能带近似连续。

## Slide 19
离子间距
a
2P
2S
1S
E
0
能带重叠示意图
能带来源于原子能级
带宽来源于原子间的
相互作用
两个能带之间可能有
间距，也可能有重叠

## Slide 20
(3)能带中电子的排布
一个电子只能处在某个能带中的某一能级上。
电子排布原则：
1.服从泡利不相容原理
2.服从能量最小原理
孤立原子的一个能级最多能容纳的电子数目：
能级分裂成由条能级组成的能带后，能带最多
能够容纳个电子。

## Slide 21
各能带具有的电子数目的多少构成不同的能带。
1.满带
各能级完全被电子占据的能带
2.导带
能带中只有一部分能级上有电子占据
3.空带
没有电子占据
4.禁带
不能排电子
禁带
量子力学证明：如果一个能带完全被电子填满，那么在外加
电场时，这个能带上的电子不会产生净余电流，也就是说，
满带不导电！

## Slide 22
满带无导电作用，半满带可以导电，若满带中的电子被
激发到上邻空带，均有导电性。
(4)导体，半导体，绝缘体的能带结构
导体：具有半满带或上空能带与满带相连或重叠的能带。
半满带
满带
满带
空带
空带
满带
重叠
相连

## Slide 23
绝缘体：只有满带和空带，且禁带宽度较大。
满带
空带
禁带
满带
空带
禁带
0.1
半导体：只有满带和空带，但禁带宽度较小。

## Slide 24
二 半导体
半导体的性质与所含杂质有关，根据不同掺杂情况，可分为
本征半导体，型半导体和型半导体。
1.本征半导体
纯净的半导体，如硅，锗等
空带
满带
外
场
半导体禁带宽度窄，在外场的作用
下，导带中的电子，满带中的空穴
同时参与导电。
---本征导电性
电子，空穴 ---本征载流子

## Slide 25
2.杂质半导体 ---含有少量杂质的半导体
1).型半导体(施主杂质半导体)
在纯净半导体中掺入少量可以提供导电电子的杂质所
形成的半导体。
例如在四价锗()元素半导体中掺入五价砷()所形成的半导体。
+4
+4
+4
+4
+4
+4
+4
+4
+4
+4
+4
+4
+4
+4
+4
+4
+4
+4
+4
+4
Ge
AS
AS
+5
+5
掺入以后，五个价电子中，
有四个电子与周围的组成
共价键晶体，还多余一个电
子，此电子处于特殊的能级。

## Slide 26
+4
+4
+4
+4
+4
+4
+4
+4
+4
+4
+4
+4
+4
+4
+4
+4
+4
+4
+4
+4
Ge
AS
AS
+5
+5
理论证明：掺入这种
杂质后电子处于靠近空
带下沿处的一个能级中
(“施主能级”)
空带
满带
施主能级

## Slide 27
导电机制
空带
满带
施主能级
这种杂质可提供
导电电子故称为
施主杂质
施主能级中的空穴不能移动，故在常温下，能导电
的空穴数远小于电子数，导电作用主要靠跃入空带中
的电子。(电子多数是载流子)
型半导体又称为电子型半导体。

## Slide 28
2).型半导体(受主杂质半导体)
在纯净半导体中掺入少量可以提供导电空穴的杂质所
形成的半导体。
例如在四价锗()元素半导体中掺入三价硼()所形成的半导体。
+4
+4
+4
+4
+4
+4
+4
+4
+4
+4
+4
+4
+4
+4
+4
+4
+4
+4
+4
+4
Ge
B
B
+3
+3
掺入以后， 是三价，
与周围的组成共价键
晶体，还缺少一个电子，
从而形成一个空穴，此
空穴处于特殊的能级。

## Slide 29
+4
+4
+4
+4
+4
+4
+4
+4
+4
+4
+4
+4
+4
+4
+4
+4
+4
+4
+4
+4
Ge
B
B
+3
+3
理论证明：掺入这种
杂质后空穴处于靠近满
带上沿处的一个能级中
(“受主能级”)
空带
满带
受主能级

## Slide 30
导电机制
这种杂质可提供
导电空穴故称为
受主杂质
空带
满带
受主能级
满带中的空穴数等于空带及受主能级中的电子数之
和，由于受主能级中的电子不能移动，故在常温下，
能导电的空穴数远大于电子数，导电作用主要靠满带
中的空穴。(空穴是主要载流子)
型半导体又称为空穴型半导体。

## Slide 31
3).结
形成：型与型半导体
密切接触
型中的空穴向型扩散
型中的空穴向型扩散
n型
p型
P-N结
结果：交界处出现正，负
电偶层，阻挡继续扩散达
到平衡。形成结。
约厚

## Slide 32
结的电势差
结处存在电势差
U0
电势曲线
电子能级
电子电势能曲线
它阻止区带正电的空穴
进一步往区扩散
同时也阻止区带负电的
电子进一步往区扩散

## Slide 33
应用：结的单向导电性
p型
n型
I
p型
n型
I
正向连接时：
阻挡层势垒被削弱，变窄，
区中的空穴和区中的电
子都易于通过结。
反向连接时：
阻挡层势垒增大，变宽，
区中的空穴和区中的电
子都难以通过结。
形成了的正向宏观电流。
没有正向宏观电流。
用途：制造二极管整流器和集成电路