## Slide 1
茫茫内存，何处寻觅操作数？
CPU如何知道操作数的地址？
日常生活中，有哪些给出地址的方式？
C程序中，有哪些给出地址的方式？
第4章 寻址方式

## Slide 2
int i, j;
int a[10];
int *p;
int *q[10];
int b[20][10];
思考：如何得到要访问单元的地址？
a[i] =5；
b[i][j] =10；
original.px=12;
lists[5].px=15;
point original; point lists[10];
第4章 寻址方式
struct point {
int px;
int py;
};

## Slide 3
第4章 寻址方式
一、本章的学习内容
立即寻址
寄存器寻址
直接寻址
寄存器间接寻址
变址寻址
基址加变址寻址
寻址方式的综合举例
x86机器指令编码规则

## Slide 4
对一条指令，关注的焦点有哪些？
寻找操作数存放地址的方式称为寻址方式。
操作数在哪里？
操作数的类型 字节/字/双字？
操作数的存放位置
即存放地址
操作数在主存时：关注段址/段选择符、段内偏移
CPU内的寄存器
主存
I/O设备端口
执行什么操作？
4.1 寻址方式概述

## Slide 5
ADD EAX , EBX
目的操作数地址
源操作数地址
(OPD) + (OPS)  OPD
(EAX) + (EBX)  EAX
双操作数的指令格式
Intel格式
Question：操作结束后，运算结果保存在哪？
源操作数是否变化？
操作符 OPD, OPS
4.1 寻址方式概述

## Slide 6
操作数直接放在指令中，在指令的操作码后；
操作数是指令的一部分，位于代码段中；
指令中的操作数是8位、16位或32位二进制数。
例： MOV EAX , 12H
机器码： B8 12 00 00 00
4.2 立即寻址
使用格式： n
操作码及目的操作数寻址方式码
立即操作数 n
立即操作数只能作为源操作数。

## Slide 7
4.2 立即寻址
int global; // 注：global 是全局变量
global = 2 * 5 ;
00521A17 C7 05 B8 A5 52 00 0A 00 00 00
mov dword ptr [global (052A5B8h)], 0Ah

## Slide 8
4.3 寄存器寻址
例1：DEC BL
4 3 H
BL
4 2 H
BL
执行前 ： (BL) = 43H
执 行： (BL) –1 = 43 H –1 = 42H  BL
执行后： (BL)=42H
使用格式： R
功 能： 寄存器R中的内容即为操作数。
说 明： 除个别指令外，R可为任意寄存器。

## Slide 9
4.4 直接寻址
操作数在内存中；
操作数的偏移地址EA紧跟在指令操作码后面。
格式：
[地址偏移量]

## Slide 10
4.4 直接寻址
int global;
void address_compare()
{
int local;
global = 2*5;
*((char *)&global + 1) = 20;
printf("global = %d %08x\n", global, global);
local = 10;
*((char*)&local + 1) = 20;
printf("local = %d %08x\n", local, local);
}
虽然全局/局部变量的访问形式相同，
但是它们对应的寻址方式是不同的。

## Slide 11
4.4 直接寻址
操作数在内存中；
操作数的偏移地址EA紧跟在指令操作码后面。
全局变量的访问：直接寻址
局部变量的访问：变址寻址

## Slide 12
4.4 直接寻址
Q ：下面三种写法各自的含义是什么？
*((char*)&global + 1) = 20;
*((char*)(&global + 1)) = 20;
*(int *)((char*)&global + 1) = 20;
注意：C语言的写法 与 机器语言程序的差异！
地址差异、机器指令中的类型 ！
Notes: 注意：地址的差别； 地址类型的差别

## Slide 13
4.5 寄存器间接寻址
格式：[R]
功能：操作数在内存中,操作数的偏移地址在寄存器R中。即（R)为操作数的偏移地址.
操作码
EA
R
段选择符
段寄存器
CPU依据工作方式进行段/页转换，计算PA
操作数
PA
寄存器间接寻址方式的寻址过程
例如：MOV AX, [ESI]

## Slide 14
R 可以是:
8个32位通用寄存器中的任意一个
EAX, EBX, ECX, EDX,ESI,EDI,ESP,EBP
4.5 寄存器间接寻址
扁平内存管理模式下，（DS）=（SS）
操作数的偏移地址在指令指明的寄存器中
操作数所在的段是？

## Slide 15
4.6 变址寻址
格式：V[R×F ]
功能：R中的内容×F + V 为操作数的偏移地址。
操作码
变址值
R
段选择符
段寄存器
CPU依据工作方式进行段/页转换，计算PA
操作数
PA
EA
F
＋
V
*
例如：MOV AL, 5[EBX*2]

## Slide 16
R 可以是:
8个32位通用寄存器
EAX, EBX, ECX, EDX,ESI,EDI,ESP,EBP
4.6 变址寻址
F 可为 1，2，4，8

## Slide 17
4.6 变址寻址
全局变量 编译后对应一个数值化的地址

## Slide 18
4.6 变址寻址
全局变量 编译后对应一个数值化的地址
全局变量数组访问：比较常量下标与变量下标的差异

## Slide 19
4.6 变址寻址
局部变量 编译后对应一个地址为 [ebp – n]
局部变量数组访问：比较常量下标与变量下标的差异

## Slide 20
4.7 基址加变址寻址
格式： [BR＋IR×F+V]
或 V[BR][IR×F] 或 V [IR×F][BR]
或 V[BR+IR×F]
功 能：操作数的偏移 ＝变址寄存器IR中的内容×比例因子F +位移量V+基址寄存器BR中的内容 。
EA = (IR)*F + V + (BR)
例如：MOV EAX, -6[EDI*2][EBP]

## Slide 21
4.7 基址加变址寻址
F 可为 1，2，4，8
当使用32位寄存器时
BR可以是 EAX, EBX, ECX, EDX, ESI, EDI, ESP, EBP 之一；
IR 可以是除ESP外的任一32位寄存器；
未带比例因子的寄存器是 BR;
当没有比例因子时，写在前面的寄存器是BR.

## Slide 22
操作数的类型：
若V为变量，则操作数类型为变量的类型；
若V为常量，类型未知。
4.7 基址加变址寻址
特别说明：
当V中存在全局变量或标号时，用的段都是 DS。
在 VS2019中， (DS)=(SS)。
CS中的全局变量等同 DS段中的变量。

## Slide 23
4.8 寻址方式综合举例
寻址方式有6种。
根据操作数的存放位置，寻址方式归为3类：
立即方式
寄存器方式
寄存器间接寻址
变址寻址
基址加变址寻址
直接寻址
存储器方式

## Slide 24
思考题
从机器语言的角度，有六种寻址方式。
C语言程序是要编译成机器语言程序的。
C程序中存储单元的各种访问方式，
分别会翻译成怎样的寻址方式呢？
4.8 寻址方式综合举例

## Slide 25
从机器语言的角度，看待指令的组成部分；
判断写的汇编语句是否正确，可以看它能否编译成机器指令。
即各部分能否转换成指令中组成的要素。
计算机 是 0-1世界
编码与解码 汇编与反汇编
指令组成的核心
操作与操作数地址
4.9 x86机器指令编码规则

## Slide 26
① 指令前缀(prefix，非必需，0个或多个字节)
② 操作码(opcode，必须，1字节 ~ 3字节)
③ 内存/寄存器操作数(ModR/M，非必需)
指明寻址方式
④ 索引寻址描述 (SIB，非必需)
指明：基址寄存器、变址寄存器、比例因子
⑤ 地址偏移量(Displacement，非必需)
⑥ 立即数(Immediate，非必需)
4.9 x86机器指令编码规则

## Slide 27
4.9 x86机器指令编码规则
指令前缀

## Slide 28
4.9 x86机器指令编码规则
操作码
指明了要进行的操作
指明操作数的类型（一般看最后一个二进制）
0：字节操作； 1：字操作（32位指令中为双字操作）；
有指令前缀 66H时，对字操作。
指明源操作数是寄存器寻址，还是目的操作数是寄存器寻址 （操作码的倒数第二个二进制位）
1：目的操作数是寄存器寻址，0：源操作数寄存器寻址
与[寻址方式字节]配合使用
在有些指令中（如立即数传送给寄存器），操作码含有寄存器的编码。
一般在opcode的编码中体现了源操作数是否为立即数。

## Slide 29
4.9 x86机器指令编码规则
内存/寄存器操作数(ModR/M)
Mod由2个二进制位组成，取值是00、01、10、11。
Mod与为R/M配合使用，明确一个操作的获取方法。
Reg/Opcode 确定另外一个寄存器寻址的寄存器编码

## Slide 30
4.9 x86机器指令编码规则
内存/寄存器操作数(ModR/M)
Mod=00, R/M =000，表示 用 [EAX] 寻址
Mod=00，R/M=100, 表示用[--][--] ，无位移量的基址加变址
在 SIB 字节指明基址/变址寄存器的编码

## Slide 31
4.9 x86机器指令编码规则
内存/寄存器操作数(ModR/M)
Reg/Opcode 的编码
同一编码有多个寄存器
用哪一个寄存器，取决于指令前缀和操作码中的编码
mov eax, [ebx] ; 机器码是：8B 03 =》 00 000 011 [EBX]
mov [ebx], eax ; 机器码是：89 03 =》 1000 1001 VS 1000 1011
操作码的倒数第二位: 1：OPD是寄存器， 0：OPS是寄存器

## Slide 32
4.9 x86机器指令编码规则
内存/寄存器操作数(ModR/M)
mov eax, [ebx] ; 机器码是：8B 03 =》 00 000 011 [EBX]
mov [ebx], eax ; 机器码是：89 03 =》 1000 1001 VS 1000 1011
mov ax, [ebx] ; 机器码是：66 8B 03 指令前缀，字类型操作
mov al, [ebx] ; 机器码是：8A 03 => 1000 1010
32位指令 op码的最后一位为 0，字节操作；为1；双字操作
有前缀 66，为 1：字操作

## Slide 33
4.9 x86机器指令编码规则
索引寻址描述 SIB
与内存/寄存器操作数(ModR/M) 配合使用
在32位指令系统中，基址寄存器与变址寄存器都是 32 位的
Base =000，表示基址寄存器为 EAX
mov eax,[ebx+ecx*4] ; 机器码是 8B 04 8B
10 001 011 ：比例因子10（4），变址寄存器 001 ，即ECX
基址寄存器 011，即 EBX
04 ：00 000 100 =》 00 /100 对应的就是 [-][-]

## Slide 34
4.9 x86机器指令编码规则
地址偏移量(Displacement)
对应立即寻址方式
占1、2 或 4个字节, 按照小端顺序存放。
立即数(Immediate)
由1、2 或 4 个字节组成，分别对应8位、16位或32位的偏移量;
数据按照小端顺序存放，即数据的低位存放在小地址单元中。

## Slide 35
#include <iostream>
int g;
int a[5];
int b[3][5];
char *p = (char*)malloc(10);
int main()
{
int i, j, k;
g = 10;
*((char*)&g + 1) = 20;
printf("%d %x \n", g, g);
a[0] = 20;
a[1] = 25;
i = 2;
test.cpp
a[i] = 10;
*(a + 3) = 17;
j = 3;
b[i][j] = 12;
k = b[i][j];
*p = 'a';
*(p + 1) = 'b';
*(p + 2) = 0;
return 0;
}
反汇编，强化六种寻址方式的用法
C中变量访问与 机器指令寻址方式