## Slide 1
计算机系统基础
常用机器指令

## Slide 2
5.1 通用机器指令概述
数据传送指令
(2) 算术运算指令
(3) 按位运算指令
(4) 移位指令
(5) 位操作和字节操作指令
(6) 标志位控制指令
(7) I/O 指令
(8) 控制转移指令
(9) 串操作指令
(10) 杂项指令

## Slide 3
5.2 数据传送指令
数据传送指令

## Slide 4
5.2 数据传送指令
1、一般数据传送指令
MOV、MOVSX、MOVZX
2、堆栈操作指令
PUSH、POP、PUSHA、PUSHAD、POPA、POPAD
3、标志寄存器传送指令
PUSHF、POPF、PUSHFD、POPFD、LAHF、SAHF
4、地址传送指令
LEA
5、带条件的数据传送指令
CMOVE、CMOVNE、CMOVA ….
除了SAHF、POPF,POPFD外，其他不影响标志位。

## Slide 5
MOV OPD, OPS ；数据传送
MOVSX R16/R32, OPS ; 符号扩展传送
MOVZX R16/R32, OPS ; 0（无符号）扩展传送
5.2.1 一般数据传送指令

## Slide 6
int x = 10;
short y = 20;
x = y;
movsx eax, word ptr [ebp-14h]
mov dword ptr [ebp-8], eax
unsigned short z = 20;
mov eax,14h
mov word ptr [ebp-20h],ax
x = z;
movzx eax, word ptr [ebp-20h]
mov dword ptr [ebp-8], eax
5.2.1 一般数据传送指令
短的有/无符号数
扩展为
长的有/无符号数

## Slide 7
使用单个标志位判断转移条件是否成立
cmove/cmovz、cmovc、cmovs、cmovo、cmovp
条件：ZF=1 CF=1 SF=1 OF=1 PF=1
cmovne/cmovnz、cmovnc、cmovns、cmovno、cmovnp
条件：ZF=0 CF=0 SF=0 OF=0 PF=0
使用多个标志位组合判断转移条件是否成立
cmova、cmovb、cmovg、cmovl
cmovae、cmovbe、cmovge、cmovle
5.2.2 带条件的数据传送指令

## Slide 8
设无符号双字类型变量 x、y、z,
将x和y中间的大者存放到z中
mov eax, x
cmp eax, y ; 比较指令，
；根据(eax)-(y) 设置标志位
jae L1
mov eax, y
L1: mov z, eax
5.2.2 带条件的数据传送指令
cmovb eax, y ; CF=1 且 ZF=0时，传送
mov z， eax

## Slide 9
int x,y,z;
z = x > y ? x : y;
mov ecx, DWORD PTR _y$[ebp]
add esp, 16 ; 00000010H
cmp DWORD PTR _x$[ebp], ecx
cmovg ecx, DWORD PTR _x$[ebp]
注：下面使用 z 时直接使用了 ecx
Release 版，不同程序编译结果不同
_x$、_y$是编译时生成的符号常量：_x$ = … _y$ = …
红色语句与z的赋值无关，是下一条C语句翻译结果的部分。将其穿插到前面，可提高流水线的处理性能。
5.2.2 带条件的数据传送指令
Notes: 对生成的程序有何疑问？ （1）这是编译后，呼出的 ASM源程序文件，并不是生成机器指令后，反汇编的结果。
（2）_x$, -y$ 是什么？ （3）红色语句是哪儿来的？
（4）怎么没看到给 z 赋值？
（5）多个函数中，出现同名的局部变量，如何表达变量各自对应的偏移量？ 方法1： 对一符号常量，可以多次用 = 说明，其作用范围时….; 方法2 ：编译器可采用换名方法

## Slide 10
5.2.3 堆栈操作指令
PUSH OPS
POP OPD
PUSHA
PUSHAD
POPA
POPAD

## Slide 11
5.2.3 堆栈操作指令
字数据入栈
① (ESP) – 2 → ESP
② 字数据 → [ESP]
双字数据入栈：
① (ESP) – 4 → ESP
② 双字数据 → [ESP]
ESP －2、－4 取决于是字还是双字入栈
1、进栈指令： PUSH OPS

## Slide 12
5.2.3 堆栈操作指令
2、出栈指令： POP OPD
字数据出栈
① ([ESP]) → OPD
② (ESP)+2 → ESP
记为：↑(ESP) → OPD
双字数据出栈类似， (ESP)+4->ESP

## Slide 13
5.2.3 堆栈操作指令
3、8个16位寄存器入栈 PUSHA
4、8个16位寄存器出栈 POPA
5、8个32位寄存器入栈 PUSHAD
6、8个32位寄存器出栈 POPAD

## Slide 14
5.2.4 标志寄存器传送指令
3、32位标志寄存器进栈指令
格式：PUSHFD
功能：将标志寄存器的内容压入堆栈，
记为(eflags)→↓(esp)。
4、32位标志寄存器出栈指令
格式：POPFD
功能：将栈顶内容弹出送入标志寄存器中，
记为↑(esp)→eflags。

## Slide 15
5.2.4 标志寄存器传送指令
5、16位标志寄存器进栈指令
格式：PUSHF
功能：将标志寄存器的内容压入堆栈，
记为(eflags)15-0→↓(esp)。
6、16位标志寄存器出栈指令
格式：POPF
功能：将栈顶内容弹出送入标志寄存器中，
记为↑(esp)→eflags 15-0 。

## Slide 16
LEA ESI, NUM
如何实现 （EAX）+ (EBX) * 8  ECX ?
LEA EDI, [ESI+4] (ESI)+4  EDI
5.2.5 地址传送指令
LEA ECX，[EAX + EBX * 8]
传送偏移地址指令
语句格式：LEA R32, M32
功 能：将M32 对应的地址送入R32中。

## Slide 17
5.2.5 地址传送指令
执行 lea eax, [ebp-0Ch]后， (eax) = (ebp-0Ch)

## Slide 18
一般传送 MOV OPD,OPS
有符号数传送 MOVSX R16/R32, OPS/非立即数
无符号数传送 MOVZX R16/R32, OPS/非立即数
传送偏移地址 LEA R32 , M32
进栈 PUSH OPS
出栈 POP OPD
32位通用寄存进栈、出栈 PUSHAD、POPAD
标志寄存器进栈、出栈 PUSHFD、POPFD
5.2 数据传送指令
记住

## Slide 19
5.3 算术运算指令
算术运算指令

## Slide 20
5.3 算术运算指令
1、加法指令
INC、ADD、ADC
2、减法指令
DEC、NEG、SUB、SBB、CMP
3、乘法指令
IMUL、MUL
4、除法指令
IDIV、DIV
5、符号扩展指令
CBW、CWD、CWDE、CDQ
一般对标志位都有影响。
但INC和DEC对CF无影响 !

## Slide 21
(1) 加1指令
INC OPD ; (OPD) +1 → OPD
(2) 加指令
ADD OPD,OPS ; (OPD)+(OPS) → OPD
5.3.1 加法指令

## Slide 22
(3) 带进位加指令
语句格式：ADC OPD,OPS
功能： (OPD)+(OPS)+CF → OPD
例：计算 1234 F00FH + 1234 80F0H
(只允许使用16位寄存器)
1234 F00F
1234 80F0
2469 70FF
5.3.1 加法指令

## Slide 23
DEC对OF,SF,ZF,PF,AF有影响;
其它指令对CF,OF,SF,ZF,PF,AF有影响;
DEC OPD
NEG OPD
SUB OPD, OPS
SBB OPD, OPS
CMP OPD, OPS
5.3.2 减法指令

## Slide 24
(2) 求补指令
NEG OPD ； (OPD)求反加1 → OPD
(1) 减1指令
DEC OPD ; (OPD) –1 → OPD
执行如下程序段后，(AX)=?
MOV AX, 20H
NEG AX
(AX)= 0FFE0 H
5.3.2 减法指令

## Slide 25
(4) 带借位减指令
SBB OPD,OPS
(OPD) – (OPS) – CF → OPD
例：计算 2469 70FF - 1234 F00FH
(只允许使用16位寄存器)
2469 70FF
1234 F00F
1234 70F0
5.3.2 减法指令
(3) 减指令
SUB OPD,OPS ;(OPD)-(OPS) → OPD

## Slide 26
字节乘法 AX
字乘法 DX, AX
双字乘法 EDX, EAX
IMUL R16/R32, OPS
IMUL R16/R32, OPS, n
IMUL OPS
MUL OPS
OPS与OPD类型相同
5.3.3 乘法指令

## Slide 27
(1) 有符号乘法
语句格式：IMUL OPD, OPS
功 能：(OPD) * (OPS) → OPD
双操作数的有符号乘指令
5.3.3 乘法指令
语句格式：IMUL OPD, OPS，n
功 能：(OPS) * n → OPD
3个操作数的有符号乘指令

## Slide 28
语句格式： IMUL OPS
(1) 有符号乘法
单操作数的有符号乘法
字节乘法： (AL)*(OPS) → AX
字 乘 法： (AX)*(OPS) → DX , AX
双字乘法：(EAX) *(OPS) →EDX, EAX
5.3.3 乘法指令

## Slide 29
语句格式： MUL OPS
功 能：
字节乘法： (AL)*(OPS) → AX
字乘法： (AX)*(OPS) → DX , AX
双字乘法：（EAX) *(OPS) →EDX, EAX
(2) 无符号乘法
5.3.3 乘法指令

## Slide 30
字节乘法 AX
字乘法 DX, AX
双字乘法 EDX,EAX
IMUL R16/R32, OPS
IMUL R16/R32, OPS, n
IMUL OPS
MUL OPS
OPS与OPD类型相同
5.3.3 乘法指令

## Slide 31
5.3.3 乘法指令
unsigned short us1,us2;
unsigned int ui;
short s1,s2 ;
int i;
无符号乘法 向
有符号乘法 的 转化

## Slide 32
(1) 有符号除法
IDIV OPS
字节除法：(AX) / (OPS) → AL(商),AH(余)
字 除 法：(DX, AX) / (OPS) → AX (商), DX (余)
双字除法：(EDX, EAX) / (OPS) → EAX (商), EDX
(2) 无符号除法
DIV OPS
字节除法：(AX) / (OPS) → AL(商),AH(余)
字 除 法：(DX, AX) / (OPS) → AX (商), DX (余)
双字除法：(EDX, EAX) / (OPS) → EAX (商), EDX
5.3.4 除法指令
Notes: 有符号除法的结果 -127/10 = -12, -7
C语言中除运算生成的机器指令？
会将类型扩展，使其不会溢出。

## Slide 33
使用除法指令应注意的问题
除数为 0
除法溢出
(AX) = 1234, （BL)=1, (AX) / (BL) → AL
5.3.4 除法指令
Notes: 有关除法可以探讨的问题
除数为0
除法溢出，例 (AX)=1234, （BX)=1, (AX)/(BX)
有符号除法的结果 -127/10 = -12, -7
C语言中除运算生成的机器指令？
会将类型扩展，使其不会溢出。

## Slide 34
(1) 将字节转换成字
CBW
将AL中的符号扩展至AH中。
(2) 将字转换成双字
CWD
将AX中的符号扩展至DX中。
5.3.5 符号扩展指令

## Slide 35
(3) 将AX中的有符号数扩展为32位送EAX
CWDE
(4) 将EAX中的有符号数扩展为64位数
送 EDX, EAX
CDQ
5.3.5 符号扩展指令

## Slide 36
5.3.5 符号扩展指令
us1 = ui / us2;
00EF1975 movzx ecx,word ptr [ebp-18h]
00EF1979 mov eax,dword ptr [ebp-24h]
00EF197C xor edx,edx
00EF197E div eax,ecx
00EF1980 mov word ptr [ebp-0Ch],ax
s1 = i / s2;
00EF1984 movsx ecx,word ptr [ebp-3Ch]
00EF1988 mov eax,dword ptr [ebp-48h]
00EF198B cdq
00EF198C idiv eax,ecx
00EF198E mov word ptr [ebp-30h],ax
unsigned short us1,us2;
unsigned int ui;
short s1,s2 ;
int i;

## Slide 37
5.3.5 符号扩展指令
正确理解 div eax, ecx; 本质是 (edx, eax) / (ecx)
Notes: 编写汇编语言源程序时，不能写 div eax, ecx

## Slide 38
5.4 按位运算指令
按位运算指令

## Slide 39
求反
NOT OPD ; ~ (OPD) →OPD
逻辑乘
AND OPD, OPS ; (OPD) & (OPS) →OPD
测试指令
TEST OPD, OPS ; (OPD) & (OPS)
逻辑加
OR OPD, OPS ; (OPD) | (OPS) →OPD
按位加
XOR OPD, OPS ; (OPD) ^ (OPS) →OPD
5.4 按位运算指令

## Slide 40
求反 按位取反 ~
NOT OPD
逻辑乘 按位与 &
AND OPD, OPS
测试指令
TEST OPD, OPS
逻辑加 按位或 |
OR OPD, OPS
按位加 按位异或 ^
XOR OPD, OPS
5.4 按位运算指令

## Slide 41
5.4 按位运算指令
int x = 100, y;
C 语句 与机器指令的对应

## Slide 42
5.4 按位运算指令
void bit_op() {
int x = 103;
int y;
y = ~x;
printf("after ~ : x= %x y = %x \n",x,y);
y = x & 1;
printf("after & : y = %x \n", y);
if (y == 0) printf("x 是偶数 \n");
else printf(" x 是奇数 \n");
y |= 0x10000;
printf("after | : x=%d y= %d \n",x, y);
x = x ^ y;
y = x ^ y;
x = x ^ y;
printf("after exchange : x=%d y= %d \n", x, y);
}

## Slide 43
5.4 按位运算指令
Q：下面函数实现两个变量中的值互换，有无问题？
void xor_swap(int *x, int *y)
{ *y = *x ^ *y;
*x = *x ^ *y;
*y = *x ^ *y;
}
int x = 10;
int y = 20;
printf("before swap :%d %d\n", x, y);
xor_swap(&x, &y);
printf("after swap :%d %d\n",x,y);
Notes: X, y 可能指向相同的单元。有指针，可能形成数据相关，也会影响优化。

## Slide 44
5.4 按位运算指令
#define LEN 5
int main()
{
int a[LEN] = { 10,20,30,35,5 };
int head, tail;
for (head = 0; head < LEN; head++)
printf("%d ", a[head]);
printf("\n before swap\n");
for (head=0,tail=LEN-1; head<=tail; head++,tail--)
xor_swap(a+head, &a[tail]);
for (head=0; head<LEN; head++)
printf("%d ", a[head]);
printf("\n after swap\n");
return 0;
}

## Slide 45
5.4 按位运算指令
void xor_swap(int *x,int *y)
{
if (x == y) return;
*y = *x ^ *y;
*x = *x ^ *y;
*y = *x ^ *y;
}

## Slide 46
按位运算与逻辑运算
逻辑 && 与 按位 & 的差别
int z;
z = x && y;
x 非 0 且 y 非0， 则 z = 1；
x 为 0 或 y 为0， 则 z = 0；
001719F5 cmp dword ptr [ebp-8],0 //Debug version
001719F9 je 00171A0D
001719FB cmp dword ptr [ebp-14h],0
001719FF je 00171A0D
00171A01 mov dword ptr [ebp+FFFFFF18h],1
00171A0B jmp 00171A17
00171A0D mov dword ptr [ebp+FFFFFF18h],0
00171A17 mov eax,dword ptr [ebp+FFFFFF18h]
00171A1D mov dword ptr [ebp-20h],eax
Notes: 逻辑与 与按位与

## Slide 47
按位运算与逻辑运算
z = x && y;
x 非 0 且 y 非0， 则 z = 1；
x 为 0 或 y 为0， 则 z = 0；
001719F5 cmp dword ptr [ebp-8], 0 //Release
001719F9 je 00171A0D
001719FB cmp dword ptr [ebp-14h],0
001719FF je 00171A0D
00171A01 mov dword ptr [ebp+FFFFFF18h],1
mov dword ptr [ebp-20h],1
00171A0B jmp 00171A17
jmp over
00171A0D mov dword ptr [ebp+FFFFFF18h],0
00171A17 mov eax,dword ptr [ebp+FFFFFF18h]
00171A1D mov dword ptr [ebp-20h],eax 0
Over：
Notes: 逻辑与 与按位与

## Slide 48
按位运算与逻辑运算
Release 版本下的程序与 Debug 版本下的程序不同；
设置不同的编译开关，产生的程序也不同。

## Slide 49
按位运算与逻辑运算
逻辑非 ！ 与 按位反 ~ 的差别
int x, z;
z = ~x;
00D11AC0 mov eax,dword ptr [x]
00D11AC3 not eax
00D11AC5 mov dword ptr [z], eax
z = ! x;
00D11AC8 cmp dword ptr [x], 0
00D11ACC jne __$EncStackInitStart+10Eh (0D11ADAh)
00D11ACE mov dword ptr [ebp-0E8h], 1
00D11AD8 jmp __$EncStackInitStart+118h (0D11AE4h)
00D11ADA mov dword ptr [ebp-0E8h], 0
00D11AE4 mov eax,dword ptr [ebp-0E8h]
00D11AEA mov dword ptr [z], eax

## Slide 50
按位运算与逻辑运算
思考题：编写C程序，判断两个整数是否相等，
相等为1，不相等为 0
int isEqual(int x, int y) {
return !(x ^ y);
// return x==y;
}

## Slide 51
按位运算与逻辑运算
思考题：编写C程序，实现计算 -x
用按位运算方法实现
-x 等于 ~x+1
NEG x NOT x
INC x
用乘法指令实现？ MOV EAX，x
IMUL EAX, -1
MOV x, EAX
用减法指令实现？ MOV EAX，0
SUB EAX, x
MOV x, EAX

## Slide 52
算术左移 SAL Shift Arithmetic Left
逻辑左移 SHL SHift Logical Left
逻辑右移 SHR SHift Logical Right
算术右移 SAR Shift Arithmetic Right
5.5 移位指令

## Slide 53
5.5 移位指令
int x = 100;
00A11C05 mov dword ptr [ebp-8],64h
x = x << 1;
00A11C0C mov eax,dword ptr [ebp-8]
00A11C0F shl eax,1
00A11C11 mov dword ptr [ebp-8],eax
x = x >> 1;
00A11C14 mov eax,dword ptr [ebp-8]
00A11C17 sar eax,1
00A11C19 mov dword ptr [ebp-8],eax
unsigned int y = 100;
00A11C1C mov dword ptr [ebp-14h],64h
y = y >> 1;
00A11C23 mov eax,dword ptr [ebp-14h]
00A11C26 shr eax,1
00A11C28 mov dword ptr [ebp-14h],eax
C 语句 与机器指令的对应

## Slide 54
5.5 移位指令
int x = 100;
unsigned int y = 100;
x = x >> 1;
mov eax,dword ptr [x]
sar eax,1
mov dword ptr [x],eax
y = y >> 1;
mov eax,dword ptr [y]
shr eax,1
mov dword ptr [y],eax
x = (unsigned int)x >> 1;
mov eax,dword ptr [x]
shr eax,1
mov dword ptr [x],eax
C 语句 与机器指令的对应
比较：
有符号数、无符号数
右移 对应的指令

## Slide 55
数据传送指令
1、一般数据传送指令
MOV、MOVSX、MOVZX
2、堆栈操作指令
PUSH、POP
3、地址传送指令
LEA
REVIEW

## Slide 56
算术运算指令
1、加法指令
INC、ADD、ADC
2、减法指令
DEC、NEG、SUB、SBB、CMP
3、乘法指令
IMUL (三种形式)、MUL
4、除法指令
IDIV、DIV
5、符号扩展指令
CBW、CWD
REVIEW

## Slide 57
逻辑运算指令
NOT、AND、TEST、OR、XOR
移位指令
SAL、 SHL
SAR、 SHR
REVIEW

## Slide 58
int x, y;
y = x * 9;
imul eax, dword ptr [x], 9
mov dword ptr [y], eax
优化
mov ecx, dword ptr [x]
lea eax, [ecx+ecx*8]
mov dword ptr [y], ecx
DEBUG 版
RELEASE 版

## Slide 59
int x, y;
y = x * 17;
imul eax, dword ptr [x], 11h
mov dword ptr [y], eax
优化
mov ecx, dword ptr [x]
mov eax, ecx
shl eax, 4
add eax, ecx
mov dword ptr [y], eax
DEBUG 版
RELEASE 版

## Slide 60
试用不同指令将（AX)置0。
MOV AX, 0
SUB AX, AX
AND AX, 0
XOR AX, AX
SHL AX, 16
试用不同的指令，将AX的高、低字节内容互换。
XCHG AH, AL
ROL AX, 8
ROR AX, 8
第5章 常用机器指令

## Slide 61
练习：
用C语言编程，只使用位运算、算术运算等指令，
不使用转移之类的语句，实现求一个数的绝对值
第5章 常用机器指令
int abs_op(int x){
int y,mask;
mask = x >> 31; //算术右移,得到FFFFFFFF/00000000
y = (x ^ mask) + ~mask + 1 ; //method 1:
y = (x ^ mask) + (1-mask) - 1; //method 2
y = ((x & 0x80000000) >> 31) + (x ^ mask); //method 3
return y;
}
//注意运算的优先级
//单纯的 x >> 31 是算术右移
//（x & 0x80000000）>> 31 是逻辑右移

## Slide 62
第5章 常用机器指令

## Slide 63
第5章 常用机器指令

## Slide 64
第5章 常用机器指令

## Slide 65
练习：
用C语言编程，不使用转移之类的语句，
判断两个有符号数相加 是否出现溢出。
第5章 常用机器指令
int addOK(int x, int y)
int sum = x + y;
int x_neg = x >> 31;
int y_neg = y >> 31;
int s_neg = sum >> 31;
/* Overflow when x and y have same sign, but s is different */
return !(~(x_neg ^ y_neg) & (x_neg ^ s_neg));
}

## Slide 66
指令系统的扩展知识
按指令格式的复杂度来分，有两种类型计算机：
  复杂指令集计算机 CISC
  (Complex Instruction Set Computer)
  精简指令集计算机 RISC
  (Reduce Instruction Set Computer)
Notes: 计算机出现的早期，存储速度极慢，广泛使用的慢速磁带存储设备以及大容量内存的缺乏，让计算机对每一字节空间的应用都很珍惜。因此，人们倾向于在一条指令中完成更多的工作。由此形成了后来被称为CISC的指令集，并迅速成为主流。但到上世纪70年代中后期，IBM公司意识到日趋庞杂的指令系统不但不易实现，而且还可能降低系统性能。随即，加州大学伯克利分校的Patterson、斯坦福大学的Hennessy等几位科学家也开始尝试设计精简指令集（RISC）。由此掀起信息技术史上影响深远的CISC与RISC之争。

## Slide 67
早期CISC设计风格的主要特点
(1) 指令系统复杂
变长操作码 / 变长指令字 / 指令多 / 寻址方式多 / 指令格式多
(2) 指令周期长
绝大多数指令需要多个时钟周期才能完成
(3) 各种指令都能访问存储器
除了专门的存储器读写指令外，运算指令也能访问存储器
(4) 采用微程序控制
(5) 难以进行编译优化来生成高效目标代码
例如，VAX-11/780小型机
  16种寻址方式；9种数据格式；303条指令；一条指令包括1～2个字节的操作码和下续N个操作数说明符。一个说明符的长度达1 ～10个字节。
复杂指令集计算机CISC

## Slide 68: 复杂指令集计算机CISC
对CISC进行测试，发现一个事实：
  程序中各种指令出现的频率悬殊很大，最常使用的是一些简单指令，这些指令占程序的80%，但只占指令系统的20%。
  在微程序控制的计算机中，占指令总数20%的复杂指令占用了控制存储器容量的80%。
  1975年IBM公司开始研究指令系统的合理性问题，
  John Cocks提出精简指令系统计算机 RISC 。
1982年美国加州伯克利大学的RISCⅠ，斯坦福大学的MIPS，IBM公司的IBM801相继宣告完成，这些机器被称为第一代RISC机。
CISC的缺陷
  日趋庞大的指令系统使计算机的研制周期变长，
  难以保证设计的正确性，难以调试和维护，
  因指令操作复杂而增加机器周期，从而降低了系统性能。

## Slide 69: Top 10 80x86 Instructions
( 简单指令占主要部分，使用频率高！)
MOV M to R
MOV R to M
Jcc
CMP

## Slide 70: RISC设计风格的主要特点
(1) 简化的指令系统
指令少 / 寻址方式少 / 指令格式少 / 指令长度一致
(2) 以RR方式工作
除Load/Store指令可访存外，其余指令都只访问寄存器
(3) 指令周期短
以流水线方式工作， 因而除Load/Store指令外，其他简单指令都只需一个或一个不到的时钟周期就可完成
(4) 采用大量通用寄存器，以减少访存次数
(5) 采用硬连线路控制器，不用或少用微程序控制
(6) 采用优化的编译系统，力求有效地支持高级语言程序
MIPS是典型的RISC处理器，82年以来新的指令集大多采用RISC体系结构x86 因为“兼容”的需要，保留了CISC的风格，同时也借鉴了RISC思想。
Microcomputer without interlocked pipeline stages