## Slide 1
计算机系统基础
串处理程序设计

## Slide 2
第9章 串处理程序设计
串操作指令
封装串操作指令的 C 库函数

## Slide 3
9.1 串操作指令
串传送指令 MOVSB、MOVSW、MOVSD
串比较指令 CMPSB、CMPSW、CMPSD
串搜索指令 SCASB、SCASW、SCASD
从源串中取数 LODSB、LODSW、LODSD
向目的串中存数 STOSB、STOSW、STOSD

## Slide 4
串操作的共同特征
串传送（串拷贝）
将以BUF1为首址的100个字节的数据拷贝到以BUF2为首址的区域。
源串指示器
目的串指示器
拷贝字符数计数
拷贝方向（增量：从缓冲区头部开始）
（减量：从缓冲区尾部开始）
9.1 串操作指令

## Slide 5
串比较
比较以BUF1和BUF2为首址的字符串是否相同
源串指示器
目的串指示器
比较字符数计数
方向 （增量：从缓冲区头部开始比较）
串操作的共同特征
9.1 串操作指令

## Slide 6
串搜索
在以BUF1 首址的字符串中是否含有空格？
待搜索对象
目的串指示器
字符串长度
方向 （增量：从缓冲区头部开始找）
串操作的共同特征
9.1 串操作指令

## Slide 7
串存储（往目的串中存数据）
将以BUF1 首址的100个字节缓冲区中的内容均置为0。
待存储对象
目的缓冲区指示器
数据个数
方向 （增量：从缓冲区头部开始找）
串操作的共同特征
9.1 串操作指令简介

## Slide 8
重复前缀：
REP （ECX）<>0 时重复执行；
REPE （ECX）<>0 且 ZF=1时重复执行；
REPNE （ECX）<>0 且 ZF=0时重复执行；
DS: ESI 源串在当前数据段
ES: EDI 目的串在附加数据段
ECX
AL / AX / EAX
源串指针：
目的串指针：
重复计数器：
中间寄存器：
传送/比较方向：(decrease)
DF=0， ESI、EDI自动增量（加1,2,4）
DF=1， ESI、EDI自动减量（减1,2,4 ）
9.1 串操作指令

## Slide 9
语句格式：
MOVSB MOVSW
MOVSD MOVS OPD, OPS
功能： (1) (DS:[ESI]) → ES:[EDI]
(2) 若 DF=0, 则 (ESI)和(EDI)增1 (字节)
或增2（字操作）
或增4（双字操作）
若DF=1,则(ESI)和(EDI)减1、或2、或4。
串传送指令

## Slide 10
串传送程序示例：
观察执行一次 MOVSB指令后，ESI,EDI的变化
要传送多个字符时，怎么办？
使用前缀 REP
指令的运行过程
注意ECX的设置，ESI, EDI的变化
有前缀 REP时，先判断(ECX) 是否为 0,
若(ECX)== 0，则一次也不会传送。
串传送指令

## Slide 11
源串DS：EA→ESI
目的串ES：EA→EDI
串长度→ECX，0/1→DF
( ECX)= 0？
完成一次串操作
(ESI)±1（或±2、 ±4 ）→ESI
(EDI)±1（或±2、±4 ）→EDI
（ECX）-1→ECX
结束
REP
Y
N
串传送指令

## Slide 12
语句格式：
CMPSB CMPSW
CMPSD CMPS OPD, OPS
功能：(1) ([ESI]) – ([EDI]) , 设置标志位
(2) 若 DF=0, 则 (ESI)和(EDI)
增1、2、4（字节、字、双字操作）
若DF=1,则(ESI)和(EDI)减1或2、4
串比较指令

## Slide 13
例：输入一个串，判断该串是否为 ‘masm’.
若是，则输出 equal, 否则 not equal.
定义一个变量，存放串‘masm’
定义一个输入缓冲区，存放输入串。
先比较两串长度是否相等，不等，则显示
not equal；
CMPSB
若 ([ESI])==([EDI]), 即ZF=1,要继续比较。
使用前缀 REPZ / REPE
ZF=1时重复执行,直到（ECX）=0
串比较指令

## Slide 14
源串DS：EA→ESI
目的串ES：EA→EDI
串长度→ECX，0/1→DF
(ECX)=0？
完成一次串操作
(ESI)±1（2,4）→ESI
(EDI)±1 (2,4) →EDI
(ECX) -1→ECX
结束
ZF=1？
REPZ Y
N
Y
N
问：循环比较指令结束时，应该用（ECX)=0 还是ZF=0作为串相等的判断条件？
串比较指令

## Slide 15
注意：
(1) ZF 是根据串比较指令设置的，而不是 最后的 (ECX)-1 ->ECX。
(2) 先执行比较，后修改 ESI、EDI
(3) 两个串是否相等，要用ZF来判断
(4) 若串不等，ESI 指向第一个不相等的字符的下一个字符。
串比较指令

## Slide 16
语句格式：
SCASB SCASW
SCASD SCAS OPD
功能：
(1) (AL/AX/EAX) – ([EDI]) ，设置标志位
(2) 若 DF=0, 则 (EDI) 增1,2,4 (字节，字,双字)
若 DF=1, 则 (EDI) 减1,或2,或4
串搜索指令

## Slide 17
例：在一个字符串中，找第一个非空格字符。
从首字符开始，判断当前字符是否为空格，若是空格，则继续判断，直到 第一个非空格字符出现，或者字符串扫描完。
REPZ SCASB
循环条件 (ECX)<>0 且 ZF=1
串搜索指令

## Slide 18
例： 统计显示一个串中非空格字符的个数。
A B C
A B C
EDI (第一次找到非空格字符时)
EDI (第二次找到非空格字符时)
（讨论程序结束的条件 (ECX) =0? ZF=0？ ）
串搜索指令

## Slide 19
例：在串中找第一个空格字符。
REPNZ SCASB
串搜索指令

## Slide 20
语句格式：
LODSB
LODSW
LODSD
LODS OPS
功能： (1) (DS:[ESI]) → AL / AX / EAX
(2) 若 DF=0, (ESI) 如何变化?
若DF=1,则(ESI)如何变化?
从源串中取数指令

## Slide 21
语句格式：
STOSB
STOSW
STOSD
STOS OPD
功能： (1) (AL / AX /EAX) → ES:[EDI]
(2) 若 DF=0, (EDI)如何变化？
若DF=1, (EDI) 如何变化？
往目的串中存数指令

## Slide 22
对于一个C语言程序中的函数（Debug 版），
反汇编后，在函数开头可看到的代码：
lea edi, [ebp-****h]
mov ecx, ****h
mov eax, 0CCCCCCCCh
rep stos dword ptr es:[edi]
往目的串中存数指令

## Slide 23
9.2 封装串操作指令的C库函数
串传送指令 MOVSB、MOVSW、MOVSD
串比较指令 CMPSB、CMPSW、CMPSD
串搜索指令 SCASB、SCASW、SCASD
从源串中取数 LODSB、LODSW、LODSD
向目的串中存数 STOSB、STOSW、STOSD
封装了串操作指令的 C 库函数
memcpy memcmp memset
VS strcpy strcmp strset

## Slide 24
第9章 串处理程序设计
void *memcpy(void *str1, const void *str2, size_t n);
功能：从存储区 str2 复制 n 个字节到存储区 str1。
int memcmp(const void *str1, const void *str2, size_t n));
功能：把存储区 str1 和 str2 的前 n 个字节进行比较。
void *memset(void *str, int c, size_t n);
功能：str 所指向的存储区的前 n 个字符复制为 c 。
void *memchr(const void *buf, int ch, size_t count);
功能：从buf所指内存区域的前count个字节查找字符ch。
void *memmove(void *str1, const void *str2, size_t n);功能：与 memcpy类似，但memmove能够保证源串在被覆盖之前，
将重叠区的字节拷贝到目标区中，复制后源区的内容会被更改。

## Slide 25
503538D0 push edi
503538D1 push esi
503538D2 mov esi,dword ptr [esp+10h] //源串 首地址
503538D6 mov ecx,dword ptr [esp+14h] //串长
503538DA mov edi,dword ptr [esp+0Ch] //目的地首地址
503538DE mov eax,ecx
503538E0 mov edx,ecx
503538E2 add eax,esi // 源串结束地址
503538E4 cmp edi,esi
503538E6 jbe 503538F0
503538E8 cmp edi,eax
503538EA jb 50353B84
503538F0 cmp ecx,20h
503538F3 jb 50353DCB
503538F9 cmp ecx,80h
503538FF jae 50353914
memcpy 的实现代码片段
(esi)
(edi)
断点地址
目的串地址
源串地址
串长
← esp
← esp+0Ch

## Slide 26
50353901 bt dword ptr ds:[5036A024h],1
50353909 jb 50353D9D
5035390F jmp 50353AF7
50353914 bt dword ptr ds:[5036A2E0h],1
5035391C jae 50353927
5035391E rep movs byte ptr es:[edi],byte ptr [esi]
50353920 mov eax,dword ptr [esp+0Ch]
50353924 pop esi
50353925 pop edi
50353926 ret
bt : Bit test ; CF ← selected bit
memcpy 的实现代码片段

## Slide 27
测验
int a[100];
int b[100];
int i;
for (i = 0;i < 100;i++)
b[i] = a[i];
Q：有无其他方式实现上述功能？
memcpy(b, a, sizeof(int) * 100);

## Slide 28
总结
串传送指令 MOVSB、MOVSW、MOVSD
串比较指令 CMPSB、CMPSW、CMPSD
串搜索指令 SCASB、SCASW、SCASD
从源串中取数 LODSB、LODSW、LODSD
向目的串中存数 STOSB、STOSW、STOSD
封装了串操作指令的 C 库函数
memcpy memcmp memset

## Slide 29
总结
重复前缀：
REP （ECX）<>0 时重复执行
REPE （ECX）<>0 且 ZF=1时重复执行
REPNE （ECX）<>0 且 ZF=0时重复执行
DS: ESI
ES: EDI
ECX
AL / AX / EAX
源串指针：
目的串指针：
重复计数器：
中间寄存器：

## Slide 30
源串DS：EA→ESI
目的串ES：EA→EDI
串长度→ECX，0/1→DF
(ECX)=0？
完成一次串操作
(ESI)±1（2,4）→ESI
(EDI)±1（2,4）→EDI
(ECX)-1→ECX
重复前缀？
结束
ZF=1？
REP
REPZ Y
REPNZ N
总结
有前缀时，执行的顺序

## Slide 31
Game Over